Status Polskiego Systemu

Automatycznej Identyfikacji Statków (AIS)

- Budowa AIS-PL w ramach  projektu HELCOM

W wyniku realizacji postanowień Deklaracji Kopenhaskiej, decyzją ministra ds. gospodarki morskiej z roku 2002, Urzędowi Morskiemu w Gdyni powierzono koordynowanie spraw związanych z opracowaniem projektu oraz realizacją krajowej, polskiej sieci stacji brzegowych Automatycznej Identyfikacji Statków (LB AIS). Jednocześnie w 2002 powstała międzynarodowa grupa robocza HELCOM AIS EWG (Expert Working Group). Pod przewodnictwem Szwecji uzgodniono ogólną koncepcję budowy bałtyckiego systemu AIS oraz przyjęto zasady wymiany informacji, w ramach systemów monitorowania ruchu statków opartych o technologię AIS, wyprzedzając w tej dziedzinie o dwa lata plany Unii Europejskiej. System bałtycki AIS powstał z połączenia systemów narodowych zbudowanych zgodnie z zaleceniami IMO, standardem ITU-R w zakresie techniki oraz rekomendacjami IALA  i uzgodnieniami HELCOM AIS EWG. Warunkiem wywiązania się z tych zadań w wyznaczonym terminie do 30 czerwca 2005, była kompatybilność standardów tworzonych sieci LB AIS.

Przebieg realizacji polskiej sieci stacji brzegowych AIS, odbywał się w dwóch etapach:

- Etap I (obejmujący lata 2002-2004) – polegał na opracowaniu koncepcji i projektu sieci krajowej AIS, oraz realizacji dwóch segmentów sieci regionalnych związanych z istniejącymi systemami VTS:

  - dla obszaru Zatoki Gdańskiej

  - dla obszaru Zatoki Pomorskiej i trasy żeglugowej Szczecin-Świnoujście

W tym etapie budowy segmentów krajowego łańcucha stacji brzegowych AIS-PL zbudowano i uruchomiono cztery stacje brzegowe (na w/w obszarach właściwości  terytorialnej Urzędów Morskich w Gdyni i Szczecinie) tj. Hel, Świnoujście, Police i Szczecin. Zainstalowano równocześnie dwa serwery: krajowy i międzynarodowy, w Centrum Bezpieczeństwa Morskiego (CBM) w Gdyni. Serwer międzynarodowy podłączono do sieci narodowych AIS Szwecji oraz Finlandii.

- Etap II (obejmujący lata 2005-2006) – uruchomiono regionalny segment sieci 
AIS-PL dla obszarów właściwości terytorialnej Urzędu Morskiego w Słupsku, oraz zakończono integrację poszczególnych segmentów łańcucha krajowego AIS-PL z serwerem sieciowym HELCOM (zlokalizowanym w Kopenhadze). Na tym etapie uruchomiono kolejne siedem stacji brzegowych (Kikut, Niechorze, Gąski, Jarosławiec, Czołpino, Rozewie i Krynica Morska) Ponadto uruchomiono serwer regionalny w UM Słupsk, oraz serwer bazy danych w CBM Gdynia (agregujący dane z sieci AIS-PL oraz HELCOM). Zoptymalizowano także konfigurację emisji FATDMA stacji bazowych w sieci HELCOM.

Urząd Morski w Gdyni jako koordynator projektu krajowego prowadził uzgodnienia organizacyjne i techniczne poszczególnych etapów budowy krajowej sieci AIS-PL oraz uzgodnienia międzynarodowe.

- Opis stanu sieci krajowej AIS

Aktualnie krajowa sieć AIS-PL składa się z 11 stacji brzegowych (wraz z pokryciem obszaru dolnej Odry), których dane udostępniane są w konfiguracji sieci krajowej i sieci HELCOM.

Zasięgi stacji pokrywają równomiernie sygnałem radiowym strefę przybrzeżną obszarów morskich RP. Dobre pokrycie strefy A1 występuje szczególnie w obrębie części wybrzeża zachodniego oraz Zalewu Wiślanego. Natomiast obszary strefy EEZ nie są pokryte w stopniu wystarczającym, szczególnie w rejonach na północ od Czołpina oraz Półwyspu Helskiego. Rejony VTS/VTMS są pokryte w stopniu nadmiarowym, ze względu na pożądaną wysoką dostępność danych na tych akwenach [rys.1].

| Station name | Lat | Long | MMSI | Antenna hight [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szczecin | 54o26'N | 14o35'E | 2610700 | 22 |
| Police | 54o34'N | 14o35'E | 2611800 | 64 |
| Świnoujście | 54o55'N | 14o17'E | 2610800 | 43 |
| Kikut | 53o58'N | 14o34'E | 2614800 | 95 |
| Niechorze | 54o05'N | 15o03'E | 2614700 | 65 |
| Gąski | 54o14'N | 15o52'E | 2614500 | 50 |
| Jarosławiec | 54o32'N | 16o32'E | 2614400 | 51 |
| Czołpino | 54o33'N | 17o13'E | 2614300 | 75 |
| Rozewie | 54o50'N | 18o20'E | 2614200 | 85 |
| Hel | 54o36'N | 18o49'E | 2611700 | 33 |
| Krynica Morska | 54o23'N | 17o27'E | 2614100 | 53 |

Tab. 1. Lokalizacja stacji bazowych AIS-PL

Zgodnie z projektem zrealizowano koncepcję utworzenia niezależnej rozproszonej sieci teleinformatycznej, do przesyłania i gromadzenia danych AIS-PL dla potrzeb polskiej administracji morskiej. Docelowo dane z sieci krajowej będą udostępniane do system nadzoru granicznego obszarów morskich budowanego przez Staraż Graniczną oraz na potrzeby Marynarki Wojennej RP.

Efektem zadań inwestycyjnych, prowadzonych wspólnie przez trzy Urzędy Morskie jest:

- pełne pokrycie systemem AIS strefy morskiej A1 (tj. 20-30 Mm), obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej,

- instalacja i uruchomienie zintegrowanego oprogramowania w ośrodkach VTS, dla śledzenia i identyfikacji statków, zarówno w strefie przybrzeżnej jak i na Bałtyku,

- możliwość monitorowania ruchu statków i opracowywania danych statystycznych na torach podejściowych portów polskich i wyznaczonych trasach na Bałtyku,

- współpraca z krajami - członkami HELCOM, w zakresie systematycznego doskonalenia parametrów sieci bałtyckiej oraz wymiany bezpośredniej danych AIS z obszarów Bałtyku, Cieśnin Duńskich a nawet Morza Północnego.

- Infrastruktura teleinformatyczna

Infrastruktura teleinformatyczna systemu AIS-PL zbudowana jest w oparciu o serwery regionalne, serwery krajowy i międzynarodowy oraz bazodanowy [rys. 2]. Wymiana danych odbywa się poprzez dedykowaną i zabezpieczoną sieć połączeń. Dane ze stacji bazowych spływają w czasie rzeczywistym, poprzez serwery regionalne, do serwera krajowego – skąd są dystrybuowane zarówno do autoryzowanych użytkowników w kraju, jak i do serwera HELCOM. Z serwera HELCOM pobierane są zagregowane dane z sieci narodowych, sygnatariuszy Daklaracji Helsińskiej - Niemiec, Danii, Norwegi, Szwecji, Finlandi, Rosji, Litwy, Łotwy, Estoni i Polski.

- Podstawy wymiany danych AIS

Przedmiotem jest bezpłatna wymiana multilateralna danych  AIS pomiędzy 9 państwami bałtyckimi sygnatariuszami Deklaracji Kopenhaskiej i Norwegii. Zasady otrzymywania i dostarczania danych do serwera HELCOM (Dania) są ustalone przez uczestników Deklaracji. Główną zasadą jest ograniczenie dostępu do danych AIS tylko do instytucji autoryzowanych w danym kraju. Każdy uczestnik może filtrować udostępniane innym dane w sposób przez niego przyjęty zgodny z lokalnym prawem.

W Polsce administracja morska wprowadza Narodowy SSN, oparty o Systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ), który będzie platformą dystrybucji także danych AIS, lecz z podziałem na dane pochodzące z krajowej sieci stacji brzegowych AIS-PL oraz, dla określonych ściśle służb operacyjnych, także z sieci bałtyckiej.

- Plany rozwoju systemu AIS-PL

  - Sieć AIS-PL posiada zasięg A1, ale ma on być powiększony przez instalację stacji bazowej AIS na platformie B2 morskiego zakładu górniczego „Petrobaltic”, co znacznie zwiększy obszar monitorowany w technologii AIS, w kierunku północnym obszarów morskich RP.

  - Docelowo planuje się ujednolicić technicznie sieć stacji brzegowych AIS-PL, przez postawienie dodatkowych 2-3 stacji, typu R-40 na wybrzeżu zachodnim i objęcie całej krajowej sieci monitoringiem.

  - Wskazanym byłoby zastąpić dotychczasowe połączenia radiowe (GPRS) i radioliniowe łączami światłowodowymi wzdłuż całego wybrzeża. Jednak fundamentalna komunikacja pomiędzy stacjami brzegowymi całej infrastruktury przyszłego Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego w obszarach morskich RP, powinna być oparta o trakt światłowodowy łączący Centrum Bezpieczeństwa Morskiego w Gdyni z pozostałymi ośrodkami nadzoru bezpieczeństwa morskiego.

  - Są tworzone własne, regionalne bazy danych ruchu morskiego i obiektów, AtoN rejestrowanych w czasie rzeczywistym.

  - Technologia AIS będzie nadal rozwijana. Dane z sieci będę przetwarzane przez dużą liczbę użytkowników końcowych, takich jak: Inspekcja Ochrony Środowiska Morskiego, Służby Kontroli i Nadzoru Ruchu Statków, Służba SAR, PSC, Służby Celne i Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz służby medyczne i serwisy portowe. Konieczne będą dalsze badania nad możliwością rozwoju opisywanych technologii, zwiększania zasięgu śledzenia, identyfikacji statków oraz oznakowania.

\

Autorzy opracowania:

Marek Dziewicki, Marcin Waraksa

Wydział Oznakowania Nawigacyjnego

Urząd Morski w Gdyni

maekdz@umgdy.gov.pl

waraksa@umgdy.gov.pl

# Text boxes

Rys. 1. Lokalizacja stacji brzegowych AIS-PL wraz z szacunkowymi zasięgami w strefie A1

Rys. 2. Schemat logiczny przepływu danych sieci AIS - PL

Rys. 3. Wizualizacja danych AIS z sieci HELCOM, żółte punktu symbolizują stacje bazowe systemu AIS